## Slide 1: Inteligentní přenosová soustava
      Marián Belyuš 18. dubna 2012
      R&D Konference ČEZ měření
      ČEPS, a.s.

## Slide 2: Obsah Zásadní faktory ovlivňující ČEPS SET Plan Evropské Komise a iniciativa EEGI Vybrané aktivity R&D v ČEPS Ukázka on-line provozních informací ČEPS

## Slide 3: Externí Faktor (Super Grid)
Zdroj: projekt EWIS

## Slide 4: PV boom
Zdroj: BMU
Chart: MW
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
FVE | 465 | 487 | 489 | 500 | 514.34 | 544.8667 | 578.7638 | 607.226 | 696.6329 | 739.9 | 867.4313 | 1136.475 | 1727.447
VtE | 193 | 185 | 185 | 186 | 186.1 | 186.1085 | 186.1085 | 191.9 | 192.2585 | 197.0585 | 197.1585 | 195.2 | 213
Interní faktor a vývoj PV
Chart: GWh
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2012
měsíční vyrobená energie | 5.903 | 15.36 | 55.122 | 87.371 | 68.906 | 72.733 | 79.979 | 74.027 | 64.273 | 60.168 | 27.091 | 16.255 | 38.282 | 103.481 | 204.98 | 244.07 | 296.298 | 254.718 | 219.322 | 248.995 | 215.999 | 136.339 | 67.112 | 37.391 | 5.706
maximum výroby čtvrthodiny | 100 | 287 | 442 | 547 | 462 | 430 | 417 | 433 | 505 | 558 | 472 | 428 | 818 | 1295 | 1491 | 1589 | 1542 | 1464 | 1358 | 1457 | 1373 | 1344 | 992 | 779 | 731

## Slide 5: FVE- průběh a maximum výroby
Chart: GWh
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2012
měsíční vyrobená energie | 5.903 | 15.36 | 55.122 | 87.371 | 68.906 | 72.733 | 79.979 | 74.027 | 64.273 | 60.168 | 27.091 | 16.255 | 38.282 | 103.481 | 204.98 | 244.07 | 296.298 | 254.718 | 219.322 | 248.995 | 215.999 | 136.339 | 67.112 | 37.391 | 5.706
maximum výroby čtvrthodiny | 100 | 287 | 442 | 547 | 462 | 430 | 417 | 433 | 505 | 558 | 472 | 428 | 818 | 1295 | 1491 | 1589 | 1542 | 1464 | 1358 | 1457 | 1373 | 1344 | 992 | 779 | 731

## Slide 6: Regionální faktor -Nuclear Phase-Out in Germany
Zdroj: BMU
Biblis A 1167 MW
Neckarwestheim 1 645 MW
Philippsburg 1 890 MW
Unterweser 1345 MW
Isar 1 878 MW
Biblis B 1240 MW
Brunsbüttel 771 MW
Krümmel 1345 MW
Total 8281 MW
Notes: After disaster in Japan in March and nuclear catastrophe in Fukushima Nuclear power plant Germany announced a 3-months lasting Moratorium for 7+1 older Nuclear Power Plants .
 Before the end of the Moratorium in June the permanent decommission of all 7+1 NPPs was decided.
In June the German Politics also has decided the complete and stepwise Nuclear Phase-Out of Germany. 9 remaining NPPs with installed power 12 GW are affected by this decision.
The Phase-Out will be finished in 2022 will run according to.
Of course it is a big challenges for secure operation of the German Transmission Grid:
 To ensure a secure transmission from North to South especially in times of high Wind
generation in Northern part
 To maintain the voltage stability – substantial Reactive Power production are lost from NPP…
 Maintain of the Load/Generation Balance : Interesting remark: this task was not in responsibility of the German TSOs in the past, but now it is according to the new German Energy Act from August 2011

## Slide 7: European Electricity Grid Initiative – EEGI
  SET Plán- koncepční materiál EK pro podporu vědy a výzkumu
  v energetice
  Jednou z oblastí podpory je EEGI

## Slide 8: Návrhy projektů v EEGI v roce 2011
X
X
X
X
X
X- ČEPS priority pro rok 2012
X
X

## Slide 9: Vybrané aktivity R&D v ČEPS
ACM - Automatický centrální monitoring stavu zařízení vvn a zvn PS
Dynamic Rating Proměnná ampacita vedení v závislosti na klimatických podmínkách
EPG - European Power Grid
FACTS - Flexible AC Transmission Systems
GCC - Grid Control Cooperation
eHIGHWAY 2050 Modular Development Plan on pan – European Electricity Highways System
SCOPF - Security Constrained Optimal Power Flow
TSC - Transmission System Cooperation
UMBRELA - Toolbox for Common Forecasting, Risk Assessment, and Operational Optimisation in Grid Security Cooperation of Transmission System Operators (TSOs)
UA&MD - Studie propojitelnosti Ukrajiny a Moldávie s kontinentální Evropou
WAMS - Wide Area Monitoring System

## Slide 10: TSC - společná kontrola bezpečnosti provozu PS v regionu, koordinace nápravných opatření
    50Hertz Transmission (Germany)
    Amprion (Germany)
    APG (Austria)
    ČEPS (Česká Republika)
    ELES (Slovenia )
    EnBW Transportnetze (Germany)
    PSE Operator (Poland)
    swissgrid (Switzerland)
    TenneT TSO (Netherlands)
    TenneT TSO (Germany)
    VKW-Netz (Austria)
    HEP (Chorvatsko)
    MAVIR (Maďarsko)
  Iniciativa zahrnuje území s více než 165 milióny
  obyvatel ve střední Evropě
Člen TSC
Bývalý rozsah sítě UCTE
TSO se statutem pozorovatele
HU
DE
PL
RoI
NI
UK
FR
ES
PT
CH
IT
AT
SI
AL
GR
FYROM
RO
CZ
SK
BE
NL
DK
NO
SE
FI
EST
LV
LT
BG
HR
ME
BA
LU
I
RS
CY

## Slide 11
        TSC nabízí integrovaná výstupní data, což je užitečné pro provozovatele PS i pro další stávající bezpečnostní iniciativy (centralizované, decentralizované ...)
        TSC je kompatibilní se všemi organizačními formami (mezi dalšími TSO) v Evropě
        TSC je rozšiřitelné v případě zájmu ostatních provozovatelů přenosových soustav (i v jiných oblastech synchronní části evropské soustavy)
TSC zlepšuje provozní bezpečnost v Evropě
ENTSO-E
CTDS
CORESO
TSC - SSC…
Brusel
Evropa
TSC pTSOs decentralizovaně
Roemmerkirchen
(DACF …)

## Slide 12
TSC -TSO Security Cooperation
Nástroj pro užší spolupráci mezi TSO.
Řeší nepříznivé provozní situace (způsobené vysokým tranzitem energie z větrných parků v severním Německu).
Tyto toky energie jsou způsobeny jednak zvýšeným objemem instalovaného výkonu ve VtE, částečně je to i důsledek cen na spotových trzích (kdy ceny elektřiny mají přímou vazbu na velikost výroby z VtE)
typický tok elektřiny z větru

## Slide 13: Real-Time Awareness & Alarm system (RAAS) v Centrální Evropě
        Globální přehled o stavu elektrického systému a real-time informace o hlavních parametrech, které jsou dostupné na jednotlivých dispečincích
        RAAS poskytuje výstrahy a alarmy o stavu sítě všem TSOs v celém regionu v reálném čase.
TSO 1
TSO 3
TSO 2
TSO 4
TSO 21
TSO 6
AMPRION
TENNET
TENNET
CEPS
ENBW
AMPRION
SWISSGRID
ELES
APG
MAVIR
SEPS
PSE
50Hertz
50Hertz

## Slide 14: UMBRELLA
THEME [ENERGY.2011.7.2-1]
[Innovative tools for the future coordinated and stable
operation of the pan-European electricity transmission system]
Plný název projektu:
Toolbox for Common Forecasting, Risk assessment, and Operational
Optimisation in Grid Security Cooperations of Transmission System Operators (TSOs)
9 TSO
5 Univerzit
1 výzkumné centrum

## Slide 15
Ukázka on-line provozních informací ČEPS

## Slide 16
Děkuji za pozornost
Marián Belyuš
R&D
ČEPS, a.s.
belyus@ceps.cz