Školení z požární ochrany - vedoucí zaměstnanci

Obsah:                                                                str.

| Základní předpisy z oboru PO | 2 |
| --- | --- |
| ZÁKON ČNR č. 133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů – zákon o PO – základní povinnosti, odpovědnost, členění činností dle požárního nebezpečí | 2 |
| ZÁKLADNÍ POJMY (požární úsek, úniková cesta, požární zatížení…) | 4 |
| POŽÁRNĚ TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY hořlavých látek | 6 |
| SYSTÉM PO v JE Temelín, Povinnosti pracovníka, Povinnosti vedoucího pracovníka | 7 |
| POŽÁRNÍ NEBEZPEČÍ v JE Temelín | 7 |
| Práce s otevřeným ohněm – základní zásady | 7 |
| Práce s hořlavými kapalinami – základní zásady | 8 |
| Práce s hořlavými plyny – základní zásady | 8 |
| Tepelné spotřebiče | 9 |
| DOKUMENTACE PO | 9 |
| ŠKOLENÍ PO | 10 |
| RESTRIKCE ZA PORUŠENÍ ZÁSAD PO firmám | 10 |
| Možnosti ohlášení požáru na JE Temelín | 11 |
| Elektrická požární signalizace (EPS) | 11 |
| Stabilní hasicí zařízení (SHZ) | 11 |
| HASENÍ HASICÍMI PŘÍSTROJI | 12 |
| Formulář POVOLENÍ K PROVÁDĚNÍ PRACÍ S OTEVŘENÝM OHNĚM… | 13 |

Použité zkratky:

| CO2 | Oxid uhličitý |
| --- | --- |
| EPS | Elektrická požární signalizace |
| HVB | Hlavní výrobní blok |
| HZS | Hasičský záchranný sbor |
| HZSp | Hasičský záchranný sbor podniku |
| MV | Ministerstvo vnitra |
| OS HZSp | Operační středisko Hasičského záchranného sboru podniku |
| PB | Požární bezpečnost |
| PBS | Požární bezpečnost staveb |
| PBZ | Požárně bezpečnostní zařízení |
| PO | Požární ochrana |
| PP | Pracovní příkaz |
| SHZ | Stabilní hasicí zařízení |
| SPD | Státní požární dozor (= oprávněný pracovník HZS kraje nebo MV) |
| SSZ | Stabilní skrápěcí zařízení |
| SYS SHZ | Systémový správce stabilního hasicího zařízení |
| ÚC | Úniková cesta |
| VPPO | Věcné prostředky požární ochrany |
| VP | Vedoucí práce |

V Temelíně 21.1.2015                                                                                 Zpracoval: ing. Michal Pancíř

### Základní předpisy z oboru PO:

- Zákon ČNR č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) – prováděcí právní předpis k zákonu o požární ochraně

- Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky pro požární bezpečnost při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách

- Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a  ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

- ČSN 050600 (pracoviště pro svařování kovů), 650201 (hořlavé kapaliny), 730802 (Požár. bezpečnost staveb – nevýrobní objekty), 730804 (PBS – výrobní objekty)

- ČSN 050601 Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov

- ČSN 078304 Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla

- ČSN 650201 (hořlavé kapaliny)

- Vyhláška MV č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární bezpečnosti staveb

### ZÁKON ČNR č. 133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů – 
zákon o PO

ZÁKLADNÍ  POVINNOSTI právnických, podnikajících fyzických a fyzických osob - zejména:

  - umožnit kontroly PO

  - vést dokumentaci PO

  - udržovat volné únikové cesty

  - obstarat požární prostředky a udržovat je

  - označovat pracoviště požárně nebezpečná

  - provádět pravidelné kontroly PO

  - používat stroje a zařízení v souladu s předpisy (návody, technické podmínky, normy)

Věc nebo zařízení, které ohrožuje požární bezpečnost může být vyloučeno z užívání podle 
§ 36 zákona o PO.

Povinnost fyzických osob při zdolávání požáru:

Každá fyzická osoba je povinna poskytnout osobní a věcnou pomoc, pokud jí v tom nebrání důležitá okolnost, nebo by tím vystavila vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké.

Osobní pomoc znamená:

- provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,

- uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření,

- ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení,

- poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce.

Odpovědnost za PO v organizaci mají:

  - STATUTÁRNÍ ORGÁN (Vedení podniku)

  - Vedoucí  na všech úrovních řízení  (na řízených pracovištích)

  - Fyzická osoba vykonávající práci - počínat si tak, aby nedošlo ke vzniku požáru zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů

Výkon státní správy na úseku PO řídí:  Ministerstvo vnitra ČR

Výkon státního požárního dozoru na úseku PO provádí:

- Ministerstvo vnitra ČR

- Hasičský záchranný sbor kraje

Členění činností podle požárního nebezpečí:

§ 4, odst. 1 provozované činnosti podle míry požárního nebezpečí člení do kategorií:

a) bez zvýšeného požárního nebezpečí

b) se zvýšeným požárním nebezpečím (ZPN)

c) s vysokým požárním nebezpečím (VPN)

- Činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí

  - Ostatní, které nejsou uvedeny v zákoně o PO

Důsledky:

Dodržovat Základní povinnosti (str.1) + Kontrolní činnost dodržování předpisů PO minimálně … 1x / 12 měsíců

- Činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím – zejména:

- v 1 prostoru nebo požárním úseku (viz. str. 3) jsou pevné hořlavé, vysoce hořlavé, extremně hořlavé a oxidující látky v množství  >  1000 kg

- v 1 prostoru  nebo požár. úseku jsou kapalné hořlavé, vysoce hořlavé, extremně hořlavé a oxidující látky v množství  > 250 l

- v 1 prostoru  nebo požárním úseku  jsou hořlavé nebo hoření podporující plyny 
v množství  >  100 l  (zkapalněné uhlovodíky v množství  >  60 kg)

- nelze vyloučit vznik výbušné koncentrace hořlavého prachu nebo par hořlavých kapalin

- vyskytuje se usazený hořlavý prach ve vrstvě   1 mm

- výrobní prostory s pracovišti s nejméně 3 zaměstnanci a nahodilým požárním zatížením (viz. str. 4)  pn    15 kg/m2

- prostory, v nichž je nahodilé požární zatížení  pn    120 kg/m2 (např. archivy, knihovny)

- při nichž se používá otevřený plamen v bezprostřední přítomnosti hořlavých látek 
(ne spotřebiče určené k vytápění)

- budovy o 7-mi a více podlažích (h > 22,5m, ne bytové domy)

- shromažďovací prostory, kde současně může být  200 osob, přičemž na 1 osobu připadá 
plocha S < 4 m2

Důsledky:

  - Kontrolní činnost dodržování předpisů PO minimálně … 1x / 6 měsíců

  - Stanovit organizaci PO

  - Zajišťovat údržbu a opravy podle podmínek PO nebo výrobce

  - Stanovit požadavky na odbornou způsobilost osob provádějících kontroly, údržbu, opravy, školení

  - Mít k dispozici požárně technické charakteristiky (viz. str. 6)

  - Pravidelné školení vlastních zaměstnanců i dodavatelů

  - Kategorizace činností podle požárního nebezpečí

  - Vést dokumentaci PO

- požární kniha

- požární řád, poplachové směrnice, evakuační plán

- tematický plán školení a odborné přípravy

- dokumentace o školení zaměstnanců

- podmínky PB, požárně bezpečnostní řešení, doklady o revizích atd.

  - Činnosti s vysokým požárním nebezpečím – zejména:

    - při nichž se vyskytují v 1 prostoru  nebo požár. úseku  hořlavé, vysoce hořlavé, extremně hořlavé a oxidující látky v množství  >  5 000 t

    - při nichž se vyrábějí nebo plní do zásobníků hořlavé kapaliny nebo hořlavé nebo  hoření podporující plyny s roční produkcí    5 000 t

    - podzemní prostory pro > 200 osob a s pn  15 kg/m2

    - v budovách o 15 a více nadzemních podlažích nebo o výšce větší než 45 metrů (i bytové domy!)  (ETE – budova reaktoru HVB I, HVB II)

Důsledky:

Totéž co zvýšené požární nebezpečí  +  navíc :

- Kontrolní činnost dodržování předpisů PO minimálně … 1x / 3 měsíce

- Posouzení požárního nebezpečí z hlediska ohrožení osob, zvířat a majetku – zpracovává osoba odborně způsobilá v oboru PO před zahájením činnosti, schvaluje HZS kraje.

Rozsah a výčet činností v prostorách JE Temelín je uveden v dokumentu „zacleneni“, který je dostupný na adrese:

U:\CEZ\Výroba\905002X_Sdílený BEZP\Pokyny a informace\PO_ETE\Dokumentace o začlenění (nebo na útvaru PO ETE).

ZÁKLADNÍ POJMY

POŽÁRNÍ ÚSEK:

Prostor objektu oddělený od ostatních částí požárně dělicími konstrukcemi.

(Základní posuzovaná jednotka v projektu stavby z hlediska požární bezpečnosti staveb).

POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE:

Stavební konstrukce, bránící po stanovenou dobu šíření požáru mimo požární úsek.

(Požární strop, stěna, střešní konstrukce, požární uzávěr otvoru v těchto konstrukcích).

POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCE:

Doba v minutách, po kterou je konstrukce schopna odolávat účinkům požáru.

ÚNIKOVÁ CESTA:

Trvale volný prostor umožňující bezpečnou evakuaci osob.

- Nechráněná ÚC:

Trvale volný komunikační prostor směřující z posuzovaného požárního úseku k východu na volné prostranství nebo do chráněné ÚC.

Neposkytuje ochranu před účinky požáru.

- Chráněná ÚC:

Trvale volný komunikační prostor vedoucí k východu na volné prostranství, chráněný proti účinkům požáru.

Poskytuje ochranu před účinky požáru.

(Jde v podstatě o samostatný požární úsek určený pro únik ohrožených osob při požáru).

ÚNIKOVÝ PRUH:

Nejmenší šířka únikové cesty (55 cm).

POŽÁRNÍ ZATÍŽENÍ:

Množství hořlavých látek v kg přepočtené na výhřevnost dřeva, připadající na jednotku plochy (na 1 m2) požárního úseku

a) Stálé: zatížení ve stavebních konstrukcích (okna, dveře …)

b) Nahodilé (pn): zatížení ostatními hořlavými látkami  (záclony, nábytek, technologie…)

Hodnoty nahodilého požárního zatížení (pn) pro různé prostory viz. Příloha č. 2 Vyhl. 246/2001 Sb.

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ (PBZ):

Technické nebo organizační opatření ke snížení intenzity požáru (EPS, SHZ, hydrant. sítě …)

Jde v podstatě o pevně instalované zařízení určené k ohlášení požáru či jeho hašení.

VĚCNÉ PROSTŘEDKY POŽÁRNÍ OCHRANY (VPPO):

Prostředky používané k ochraně, záchraně a evakuaci osob, k hašení požáru a činnosti jednotek PO… (hasicí přístroje, ochranné pomůcky…)

POŽÁR:

Nekontrolovatelné hoření v předem neohraničeném prostoru.

HOŘENÍ:

Oxidačně-redukční reakce, která probíhá za vývinu tepla, světla a zplodin hoření (kouř, popel, plyny a páry)

POŽÁRNĚ TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:

Vlastnosti látky určující její chování při hoření (vzplanutí, vznícení).

POŽÁRNĚ TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY hořlavých látek
ČSN 650201

- Bod (teplota) vzplanutí:

Nejnižší teplota hořlavé kapaliny, při které vnější zápalný zdroj vyvolá vzplanutí par nad hladinou kapaliny (k samovolnému zhasnutí par kapaliny dojde do 5s).

Důležité pro:

  - rozdělení hořlavých kapalin do 4 tříd nebezpečnosti (I - IV) podle bodu vzplanutí:

I.                      t    21 oC

II.       21 °C < t    55 oC

III.      55 °C < t   100 oC

IV.                    t  > 100 oC

  - stanovení adekvátních opatření pro práci s hořlavými kapalinami

Čím nižší bod vzplanutí, tím je látka nebezpečnější!!

Aceton: .......... -18oC

Toluen: ..........  +4oC

Nafta: ............. 45-56oC

Pozor: Teplota vzplanutí bývá obvykle nižší než teplota hoření!!

- Bod (teplota) vznícení:

Nejnižší teplota horkého povrchu (baňky), při níž se hořlavý plyn nebo pára ve směsi se vzduchem vznítí následkem styku s tímto horkým povrchem (tj. bez iniciace otevřeným plamenem).

Důležité pro:

- rozdělení hořlavých látek (par a plynů) do 6 teplotních tříd

- stanovení opatření (prevence) proti zapálení od horkých povrchů těles, slunce, horkého vzduchu…

Aceton .......... 465 oC

Toluen .......... 536 oC

Nafta ............. 233 oC

- Meze výbušnosti:

Hraniční koncentrace směsi hořlavých plynů nebo par (nebo prachů!) se vzduchem nebo jiným okysličovadlem, mezi nimiž je tato směs výbušná.

Důležité pro:

- práci s hořlavými kapalinami

- práci s barvami a ředidly

- práci s odmašťovadly

- práci v uzavřeném prostoru

Dolní mez	        Horní mez

Aceton ...... 		1,6 		– 	15,3 %

Acetylen ... 		1,2 		–	80,0 %

Vodík .......  		4,0 		– 	74,2 %

- Teplota hoření

  - nejnižší teplota hořlavé látky, při níž se tvoří tolik hořlavých par, že tyto při přiblížení otevřeného plaménku vzplanou a samy dále hoří – déle než 5s.

SYSTÉM POŽÁRNÍ OCHRANY V JE TEMELÍN

Základním dokumentem pro smluvní dodavatele je sdílená dokumentace - 
předpis SD 015 – Požární ochrana (ČEZ_SD_0015, platná revize)

Technik PO – kontaktní osoba pro oblast požární prevence:     Miloš Sedlák:    ( 2159

Václav Dvořák:  ( 3389

Povinnosti pracovníka na úseku PO v ETE - zejména:

  - nedá svým jednáním příčinu k požáru

  - udržuje volné únikové a přístupové cesty

  - zná rozmístění a způsob použití hasicích přístrojů a hydrantů

  - umožní hasičům provedení kontroly

  - plní příkazy a stanovená opatření PO

  - spolupracuje s velitelem požárního zásahu, plní jeho příkazy

  - dbá důsledně na uzavírání požárních dveří

  - dodržuje pracovní postupy a návody výrobců

  - nepoškozuje hasební techniku a zařízení

  - ohlásí vedoucímu, případně zaměstnanci HZSp, zjištěné požární závady a podle svých možností pomáhá při jejich odstraňování

Povinnosti vedoucího pracovníka na úseku PO v ETE – zejména:

- Plní Povinnosti pracovníka a na jím řízeném pracovišti navíc:

- Odstraní zjištěné požární závady (zajistí jejich odstranění)

- Zajišťuje dodržování zásad PO

- Odpovídá za dodržování zásad PO

- Ručí za dodržování zásad PO podřízenými

POŽÁRNÍ NEBEZPEČÍ V JE:

  - Práce s otevřeným ohněm – svařování (plynové, elektrické), broušení, řezání či obrábění kovů, jiné použití otevřeného ohně – viz. dále

  - Práce s hořlavými kapalinami a plyny – viz dále

  - Kouření – je povoleno pouze na vyhrazených místech označených tabulkou „Kouření povoleno“ a vybavených popelníkem, seznam povolených kuřáren viz. U:\CEZ\Výroba\905002X_Sdílený BEZP\Pokyny a informace\PO_ETE\Seznamy: Sz_B03_BPPO_Kur_ETE, k dispozici též na útvaru PO ETE (technici PO)

Práce s otevřeným ohněm – základní zásady:

- Vedoucí práce (VP) vyplní a na útvar PO ETE (technici PO – tel. 2159, 3389) předá formulář ČEZ_FO_0853 Povolení k provádění prací s otevřeným ohněm a v prostorech s nebezpečím výbuchu (dále jen Povolení) – do 10:00 posledního pracovního dne před zahájením prací. Formulář je součástí „Spisu přípravy“ k PP nebo je dostupný v elektronické formě na U:\CEZ\Výroba\905002X_Sdílený BEZP\Formuláře\PO_ETE nebo u techniků PO

- Následující den si VP na útvaru PO ETE vyzvedne schválené Povolení - v něm se stanoví:

  - podmínky požární bezpečnosti při práci,

  - požadavek na Požární dohled při práci (dohlíží na dodržování předpisů o požární ochraně a provádí nutná opatření v případě vzniku požáru na pracovišti)

  - požadavek na Následný požární dozor (dohled) po ukončení práce – na pracovištích se zvýšeným požárním nebezpečím (strojovna, kabelové kanály, elektrorozvodny) nebo s vysokým požárním nebezpečím je minimální doba 8 hod. po skončení práce

Požadavek na asistenci hasiče při práci podává realizátor, Následný požární dozor provádí HZSp.

- Následně je nutno Povolení předložit ke schválení též na útvar BOZP ETE!

Hasební prostředky stanovené v Povolení zajišťuje realizátor.

Seznam pracovišť ETE, pro která je nutno vystavit POVOLENÍ pro práce s otevřeným ohněm, vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření: Viz. U:\CEZ\Výroba\905002X_Sdílený BEZP\Pokyny a informace\PO_ETE\Seznamy: Sz_B03_BPPO_PNC_ETE:  např. budovy reaktoru, strojovny, DGS, BAPP, kabelové kanály, rozvodny, chladicí věže (při odstávce) … K dispozici též na útvaru PO ETE (technici PO)

Práce s hořlavými kapalinami – SD 015 (ČEZ_SD_0015) + ČSN 650201

Uložení na pracovišti - zejména:

- používat především nerozbitné nádoby

- nádoby skladovat uzávěrem nahoru

- lze skladovat max. 250 l, z toho max. 50 l I.třídy nebezpečnosti  – v celém požárním úseku!

- v rozbitných nádobách lze skladovat max. 5 l

- Ukládat hořlavé kapaliny a požárně nebezpečné látky na pracovišti je možné pouze na základě povolení příslušného útvaru PO (tel. 2159) – formulář ČEZ_FO_0849 „Žádost/Povolení k uložení hořlavých kapalin“ -  nutno předem vyplnit a postoupit příslušnému útvaru PO (Formulář je dostupný i na útvaru PO u techniků)

- Obaly a nádrže s HK musí být opatřeny bezpečnostním značením upozorňujícím na jejich obsah a nebezpečí z hlediska požární ochrany - na obalu musí být minimálně druh a třída nebezpečnosti HK (I, II, III nebo IV) – může být upřesněno v „Žádosti/Povolení“!

- Není-li známa třída nebezpečnosti hořlavé kapaliny, zacházíme s ní jako s I. třídou !!

Seznam „Povolené množství hořlavých kapalin“ Sz_B03_BPPO_HK_ETE je dostupný na adrese U:\CEZ\Výroba\905002X_Sdílený BEZP\Pokyny a informace\PO_ETE\Seznamy, k dispozici též na útvaru PO ETE (technici PO).

Práce s hořlavými plyny - SD 015 (ČEZ_SD_0015) – základní zásady:

- Ukládat a umisťovat tlakové lahve a svařovací soupravy v objektech a prostorech ETE je možné pouze na základě povolení útvaru PO (tel. 2159) - formulář ČEZ_FO_0856 „Žádost/Povolení k uložení tlakových lahví s plyny“ - nutno předem vyplnit a postoupit příslušnému útvaru PO (Formulář je dostupný i na příslušném útvaru PO),

- Přechodné přemístění tlakových lahví z místa povoleného příslušným útvarem PO na svářecí pracoviště musí být oznámeno na útvar PO (tel. 2159, 3389)

- Ukládány mohou být pouze povolené počty a druhy tlakových lahví:

Seznam „Prostory pro uložení tlakových lahví s plyny“ Sz_B03_BPPO_TL_ETE je dostupný na adrese U:\CEZ\Výroba\905002X_Sdílený BEZP\Pokyny a informace\PO_ETE\Seznamy, k dispozici též na útvaru PO ETE (technici PO).

- prostory označit bezpečnostní tabulkou + počtem lahví a druhem plynů

- prostory musí být větratelné

- tlakové lahve chránit před nárazem a teplem, vhodně zajistit proti pádu

- tlakové lahve na pracovišti – min. 1 m od ohřívacích těles a min. 3 m od zdrojů
otevřeného ohně

- Svařovací soupravy - viditelně označeny názvem firmy, která je používá, musí být zajištěny proti zneužití a vybaveny přenosným hasicím přístrojem.

Tepelné spotřebiče - SD 015 (ČEZ_SD_0015) – základní zásady:

Smí se používat pouze povolené TS - Seznam Sz_B03_TS_ETE „Povolené tepelné spotřebiče“ je dostupný na adrese: U:\CEZ\Výroba\905002X_Sdílený BEZP\Pokyny a informace\PO_ETE\Seznamy (ETE), nebo na útvaru PO (technici PO)

- Vybraný tepelný spotřebič – tepelný spotřebič se zvýšeným požárním rizikem. Seznam vybraných tepelných spotřebičů viz. příloha č. 2 ČEZ_SD_0015 – též mikrovlnné trouby a rychlovarné konvice.

- Používání vybraných TS je možné pouze na základě výslovného povolení útvaru PO - formulář ČEZ_FO_0857 „Žádost/Povolení k používání tepelného spotřebiče“ – nutno předem vyplnit a postoupit jej spolu s technickou dokumentací pro odběratele útvaru PO (formulář ČEZ_FO_0857 je dostupný i na útvaru PO)

- Používaný TS musí být schválen pro používání v ČR, musí mít platnou revizi a musí být (včetně přívodů) v bezvadném technickém stavu. Revize TS musí být prováděny v rozsahu a termínech stanovených výrobcem,

- Za provoz a instalaci TS musí být určena odpovědná osoba. V případě vybraného TS musí být odpovědná osoba uvedena v „Povolení k používání tepelného spotřebiče“

DOKUMENTACE PO

Požární poplachové směrnice:

Vymezují činnost zaměstnanců při vzniku požáru a jejich postup při vyhlášení požárního poplachu.

Požární evakuační plán:

Určuje postup při evakuaci osob, zvířat nebo materiálu.

Obsahuje zejména:

- Kdo evakuaci řídí – velitel požárního zásahu!

- Odkud ji řídí

- Evakuační místa osob a materiálu

- Kdo a jak poskytne první pomoc

- Plány jednotlivých objektů s vyznačením únikových cest, rozmístění hasicích přístrojů a určením Požárně evakuačního shromaždiště, KRYTU A  AREÁLOVÉHO SHROMAŽDIŠTĚ pro konkrétní objekt

Požární řád:

Obsahuje zásady zabezpečování PO na pracovištích se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím (tj. při požárně nebezpečných činnostech)

Obsahuje zejména:

- Upozornění na nebezpečí požáru.

- Opatření k minimalizaci vzniku požáru (tj. požárně bezpečnostní opatření) – dodržovat!

Za jeho dodržování při práci zodpovídá vedoucí práce a všichni zaměstnanci na pracovišti!

ŠKOLENÍ PO (platí pro dodavatele!)

  - Školení zaměstnanců :

- nově nastupující zaměstnanci

- při každé změně pracovního zařazení

- opakovaně s periodou min. 1x za 2 roky (dle Zákona o PO), na ETE 1x za rok

Obsah školení (dle Zákona o PO):

- organizace PO

- požární nebezpečí provozované činnosti

- požární dokumentace

- zvláštní požadavky na provoz

- rozmístění a použití prostředků PO

- obsluha požárně bezpečnostních zařízení (EPS, SHZ …)

Školení provádí: Vedoucí zaměstnanec pracoviště

  - Školení vedoucích zaměstnanců :

- vedoucí zaměstnanci na všech úrovních řízení (včetně těch, kteří provádí školení zaměstnanců) při nástupu do funkce

- opakovaně s periodou min. 1x za 3 roky (dle Zákona o PO), na ETE 1x za rok

Obsah školení:      Tentýž jako u zaměstnanců, podrobněji, s důrazem na kontrolu

Školení provádí:   Odborně způsobilá osoba v oboru PO nebo technik PO

RESTRIKCE ZA PORUŠENÍ ZÁSAD PO 
právnickým nebo podnikajícím fyzickým osobám (firmám)

Státní požární dozor (SPD) může provozovatelům činností se zvýšeným požárním nebezpečím uložit pokutu do výše 500.000 Kč, provozovatelům činností s vysokým požárním nebezpečím až do výše 1.000.000 Kč.

Pokuty lze uložit zejména za následující porušení předpisů PO:

- Není označení výstražnými tabulkami

- Není prováděna kontrola dodržování zásad PO, školení PO

- Neumožněn nebo ztížen výkon SPD

- Není vedena dokumentace PO

- Není zabezpečena požární technika, VPPO, PBZ a jejich provozuschopnost

- Nedodržují se podmínky PO a technické předpisy

- Nejsou udržovány volné únikové cesty

- Nejsou k dispozici požárně technické charakteristiky nebo bezpečnostní listy

- Znemožnění přístupu k nouzovým východům, uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodů

MOŽNOSTI OHLÁŠENÍ POŽÁRU NA JE TEMELÍN

- Telefonicky na lince 150 nebo 2333 – z podnikové telefonní sítě ETE,

- Telefonicky na čísle 38110 2333 – mimo podnikovou telefonní síť ETE, mobil

Při telefonátu uvést:  kdo volá odkud volá, kde a co hoří – následně počkat na 
zpětné ověření zprávy

- Pomocí tlačítkových hlásičů požáru – součást Elektrické požár. signalizace – viz. dále

Elektrická požární signalizace (EPS):

- Před zahájením rizikových činností vedoucí práce (VP) osobně doručí vyplněný formulář ČEZ_FO_0848 Žádost o vypnutí hlásičů EPS (dostupný v elektronické formě na U:\CEZ\Výroba\905002X_Sdílený BEZP\Formuláře\PO_ETE nebo na útvaru PO ETE, originál + 1 kopie) na Operační středisko HZSp.

- Před bezprostředním zahájením prací vedoucí práce zažádá na OS HZSp (tel. 2333), ve stanovených případech blokovou dozornu, o vypnutí hlásičů EPS.

- V průběhu činností VP zajistí a kontroluje plnění požárně bezpečnostních opatření!

- Ukončení prací či přerušení práce na dobu delší než 1 hodinu v místnostech (prostorech) s vypnutými hlásiči EPS oznámí vedoucí práce na OS HZSp (tel. 2333).

Pozor: Hlásiče EPS reagují na kouř, páry (též hořlavých kapalin), vodní mlhu, prach !!

Součástí EPS jsou též tlačítkové hlásiče požáru:

Stabilní hasicí zařízení (SHZ):

- Před zahájením rizikových činností vedoucí práce vyplní a na OS HZSp osobně doručí Žádost o vypnutí hlásičů EPS.

- Je – li v prac. prostoru SHZ CO2 a FM200 – osoby tam vstupující musí mít platné proškolení  dle ČEZ_ME_0718 (platnost 1 rok, školení provádí Správce HIM SHZ pan Radim Král,  tel. 2969).

- Před zahájením práce VP telefonicky kontaktuje OS HZSp (tel. 2333) - informuje o stavu vodního SHZ, SSZ (zajištěno = viz. Červená bezpečnostní visačka), požádá o vypnutí hlásičů EPS.

- V průběhu činností VP zajistí a kontroluje plnění požárně bezpečnostních opatření!

- Po ukončení práce VP nahlásí ukončení prací na příslušné obslužné místo a na OS HZSp (tel. 2333)

HASENÍ HASICÍMI PŘÍSTROJI

Třídy požáru – ČSN EN 2:

  - Třída A: Požáry pevných látek

  - Třída B: Požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného skupenství

  - Třída C: Požáry plynů

  - Třída D: Požáry kovů

  - Třída E: Požáry elektrických zařízení pod napětím - neoficiální

  - Třída F: Požáry rostlinných nebo živočišných olejů a tuků používaných na (v) domácích spotřebičích

Druhy hasících přístrojů:

- Přenosné – rozmístěny v areálu JE Temelín

- Pojízdné – rozmístěny v areálu JE Temelín (práškové 50 kg a sněhové 1x30 kg, 2x30 kg )

- Přívěsné – na HZSp (práškové 250 kg a sněhové 4x30 kg)

Přenosné hasící přístroje:

- Vodní         –  k hašení požárů třídy „A“, el. zařízení pod napětím NE!

- Sněhové  – k hašení požárů tříd „B“ a „C“, el. zařízení pod napětím ANO, 
                        NE volně ložené papíry a prach

- Práškové –  k hašení požárů tříd „A“, „B“, „C“, el. zařízení pod napětím ANO, 
                        NE volně ložené papíry a prach

- Halotronové nebo FE 36 – k hašení požárů tříd „B“ a „C“, el. zařízení pod napětím ANO, 
                                             vhodné např. pro hašení elektroniky, halotron obsahuje freon!

- Vzduchopěnové – k hašení požárů třídy „B“, el. zařízení pod napětím NE,
                                    v ETE nepoužívány, náročná údržba, malá životnost

Poznámka:

Elektrické zařízení pod napětím lze hasicím přístrojem přímo hasit pouze do napětí 1000V a z minimální vzdálenosti 1m !!

Druhy přenosných HP používané na ETE – příklad provedení:

Vodní: „A“                      Sněhový: „B“„C“              Práškový: „A“„B“„C“   Halotronový, Fe 36:„B“„C“

| POVOLENÍ k provádění |  | Pořadové číslo | Datum vystavení | Číslo PP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| prací s otevřeným ohněm a v prostorech s nebezpečím výbuchu |  |  |  |  |

| Přesné označení pracoviště: |  |
| --- | --- |
| Vybavení místnosti EPS: ANO NE *) | Vybavení místnosti SHZ: ANO NE *) |

| Pracovní úkol : |  |
| --- | --- |
| Použitá technologie : |  |

| Jméno svářeče: | Doklad o odborné způsobilosti: | Podpis: |
| --- | --- | --- |

| Platnost povolení: | Datum: | Čas: |
| --- | --- | --- |
|  | schválené: | skutečné: | schválený: | skutečný: |
| Zahájení práce: |  |  |  |  |
| Ukončení práce: |  |  |  |  |

| Požárně bezpečnostní opatření : 1. Dodržovat veškerá ustanovení vyhlášky MV č.87/2000 Sb. ........................................................................... VŽDY 2. Odstranit z pracoviště a přilehlých prostorů hořlavé nebo hoření podporující nebo výbušné látky ............... VŽDY 3. Překrýt nebo utěsnit hořlavé látky nehořlavým nebo nesnadno hořlavým materiálem ................................... VŽDY 4. Rozmístit technická vybavení proti rozstřiku žhavých částic tak, aby spolehlivě zabraňovala působení jisker, částic kovu i strusky ................................................................................................... ANO NE *) 5. Měřit koncentrace hořlavých plynů, par hořlavých kapalin a prachů ve směsi se vzduchem nebo jiným oxidovadlem a udržovat koncentrace pod hranicí nebezpečné koncentrace .............................. ANO NE *) 6. Průběžně ochlazovat zahřívané konstrukce ........................................................................................... ANO NE *) 7. Vhodným provětráváním pracoviště snižovat nebezpečné koncentrace hořlavých plynů, par či prachů ………………...……………………………………………………………………….. ANO NE *) 8. Používat nejiskřící pracovní nářadí ………….……………………………………………………….. ANO NE *) 9. Používat antistatický oděv a obuv …..……….……………………………………………………….. ANO NE *) 10. Zajistit stálý dohled i nad dočasně opouštěným pracovištěm ........................................................................ VŽDY 11. Vybavit pracoviště těmito hasebními prostředky: |
| --- |
| druh prostředku: | počet kusů: |
| 12. |

| Požární dohled: | Jméno : | Podpis: |
| --- | --- | --- |

| Požární dohled po ukončení práce: | délka požárního dohledu minimálně ..... hodin po ukončení práce |
| --- | --- |
| Osoba odpovědná za zajištění požárního dohledu: | Jméno: | Podpis: |

| Schválili : |
| --- |
| Technik PO : | Bezpečnostní technik . |
| Dne: Podpis: | Dne: Podpis: |

*) nehodící se škrtněte

| Převzetí pracoviště: |
| --- |
| Datum: | Čas: | Převzal (jméno, firma): | Podpis: |